Важно: для управления теплыми полами лучше установить работу терморегулятора по датчику пола (функция SEN). Терморегулятор не будет включаться после пропадания электричества, чтобы он запускался автоматически, включите функцию SAT (см. настройки термостата)

# Общая информация

• Программируемый термостат PST-3r с еженедельным программированием для управления 
электрического типа отоплением.

• Возможность установки 6-ти режимов на день.

• Возможность установки недельного периода  5+2 / 6+1 / 7 дней.

• Максимальная нагрузка 3600W.

• Установка в стандартную монтажную коробку.

• Память настроек при отключении питания.

• Огнезащитный пластик.

• NTC датчик длиной 3 метра.

# • Функция блокировки от случайных нажатий на экран.

# Включение термостата

# А. Настройка часов. Нажмите  для вкл/выкл термостатата. Нажмите и удерживайте  в течении 5 сек Установите день недели / часы / минуты используя   или  Для закрепления новых установок нажмите  и выйдите из настроек времени.

# Б. Используйте   для выбора работы терморегулятора по заданной недельной программе (внизу экрана горит значок часы) или ручного режима. Настройка недельной программы:

# Нажмите и удерживайте  в течении 5 сек. По умолчанию в терморегуляторе настроена недельная программа:

# С 1 по 5 дни (понедельник-пятница):                                                       С 6 по 7 дни (суббота-воскресенье):

| Номер события | Время | Температура |  | Номер события | Время | Температура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 06:00 | 22.0 |  | P1 | 06:00 | 22.0 |
| P2 | 08:00 | 15.0 |  | P2 | 08:00 | 22.0 |
| P3 | 11:30 | 15.0 |  | P3 | 11:30 | 22.0 |
| P4 | 12:30 | 15.0 |  | P4 | 12:30 | 22.0 |
| P5 | 17:00 | 22.0 |  | P5 | 17:00 | 22.0 |
| P6 | 22:00 | 15.0 |  | P6 | 22:00 | 15.0 |

# Нажмите  для выбора периода, который Вы хотите настроить, после чего задайте время и нужную Вам температуру для этого периода используя  или . Если на какой-то период времени (например, после 22:00) Вы хотите отключить нагрев совсем, нажимайтедо установки значения OFF.

# Термостат будет включать или выключать подогрев пола согласно заданной температуре и времени.

# При использовании ручного режима, установите нужную температуру, используя  или. Термостат будет включать или выключать подогрев пола для поддержания заданной температуры.

# Блокировка от случайных нажатий на экран: нажмите  и  на 2 секунды и экран будет заблокирован, на экране отобразится ---, чтобы разблокировать экран нажмите  и   на 2 секунды.

# Настройки термостата

# Чтобы войти в систему настроек термостата сделайте следующее: если термостат включен, выключите его используя   . 
Затем нажмите   включив его и сразу же нажмите  на 1-2 сек.

# Войдите в нужный раздел меню для настройки параметров нажимая  (для настройки используйте  или ).

| Функция | Обозначение | Описание | Заводская установка |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибровка температуры | ADJ | -5.0 +5.0 °С | -2.5 °С. |
| Установка недельного периода | PRG | 5+2 / 6+1 / 7 дней. | 5+2 |
| Система антиобледенения | LEP | Если температура в комнате ниже 5-ти градусов, термостат автоматически включит пол, чтобы поддерживать плюсовую температуру. ON: включено OFF: выключено | OFF |
| Установка термодатчика | SEN | IN – только датчик воздуха, OUT – только датчик пола, ALL – оба датчика | IN |
| Установка температуры для ограничения нагрева | LOP | Если температура комнаты выше установленной температуры (40°С-80°С), то обогрев не будет включаться | 50°С |
| Гистерезис датчика воздуха | DT0 | (0.5-4°С) при превышении или понижении температуры от заданной на установленную величину будет происходить включение или выключение нагрева | 1°С |
| Гистерезис датчика пола | DT1 | (0.5-5°С) при превышении или понижении температуры от заданной на установленную величину будет происходить включение или выключение нагрева | 3°С |
| Управление подсветкой | BL | ON: всегда включена OFF: автоматическое отключение через 5 сек. | OFF |
| Включение термостата после отключения электроэнергии | SAT | ON: автоматическое включение и работа по прежним установкам OFF: запуск работы термостата только вручную | OFF |
| Возврат к заводским настройкам | DEF | Нажмите илии все настройки которые вы изменили вернутся к заводским |  |

# Для того, чтобы выйти из настроек термостата нажмите   2 раза или пролистайте меню нажимая на  до выхода из меню настроек.

| Подключение к сети | Технические параметры. Напряжение: 230В ± 10%, частота 50/60 Гц Диапазон установки температуры: 5 - 35°C (оба датчика, датчик воздуха); 5-95°C (датчик пола) Степень защиты корпуса IP20 Выносной датчик температуры NTC 10кОм Дифференциал переключателя температуры 0,5°C Погрешность температуры: 0.1°C Размеры: 86 x 86 x 12 mm ( В x Ш x Г ) Вес: 145 г |
| --- | --- |

# Размеры:                                                                             размеры указаны в мм.

# Монтаж:

- Отсоедините внешнюю рамку от термостата потянув её на себя.

- Отсоедините металлическую планку от терморегулятора, отщелкнув защелку вверху терморегулятора и потянув металлическую планку вниз.

- Закрепите металлическую планку на монтажной коробке.

- Терморегулятор собирается в обратной последовательности.